东方雨虹丙烯酸HAC-101防水膜注意事项

致广大业主：

首先恭祝您入住新居。丙烯酸HAC-101涂膜完全干燥以后呈现为白色橡胶膜，有一定粘性，具有相当的橡胶弹性和延展性（与JS涂料和聚氨酯类涂料相比有更高得坚韧性、弹性），与各类混凝土基材料结合性好。但由于各位业主在装修过程中使用材料种类繁多，为了避免造成防水涂膜的破坏，建议广大业主应注意以下几点：

- 在防水涂膜未干燥之前避免进入施工场地，以免防水膜因为橡胶粘性随鞋子带起。

- 在防水膜完全干燥之后，建议业主及时打上一定厚度的保护层，保护层可由堵漏粉或水不漏掺和一定比例的水泥或完全有水不漏组成，水不漏与水比例控制在1：0.3，搅拌均匀成糊状，用滚筒或毛刷均匀涂刷在防水膜上。保护层可以掩盖防水膜的粘性，避免因意外造成的粘带，同时也是一层防水层。

- 即使在打上保护层的防水膜上也应尽量避免人员的随意出入，附带在鞋子上细沙粒在人体重的压力下，几乎拥有和钉子相同效果的压强，很容易将防水层硌破。

- 在防水层上进行地面找平时，施工人员应尽量轻拿轻放，避免灰刀强力触及防水层，严禁在防水层上直接和水泥沙灰。

- 防水层做好之后，避免再次改动水管和各类管线。如需改动请在改动后及时通知我们，我们将为您在改动处再作防水。

- 在贴地砖和墙砖的过程中，建议施工工人尽量避免灰刀强力触及防水层，避免墙砖边角直接触及防水层，严禁在防水层上堆积墙地砖，在不可避免使用脚手架时，脚手架应垫放在纸壳、木板等其他衬垫物上，避免手脚架支撑点划破防水层。

- 有直边角的卫浴设备，比如浴盆、洗手池等在未打水泥找平层或贴地砖时严禁堆放在防水层上。

- 其他杂物垃圾应严禁堆放在防水层上。

希望广大业主认真参阅，叮咐施工人员严格遵循。

施工技术部

2006-5-1